## Slide 1: Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS
RNDr. Ján KAŇUK, PhD.
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach

## Slide 2: ... štruktúra ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
cieľ prednášky
stručne o variabilite slnečného žiarenia
metodický postup
charakteristika záujmového územia
výsledky
záver

## Slide 3: ... cieľ prednášky ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
predstaviť metodický postup hodnotenia energetickej bilancie slnečného žiarenia v urbánnom území na základe modelovania slnečného žiarenia pomocou GIS
aplikácia navrhnutého metodického postupu na urbánne územie mesta Prešov pre potreby využívania slnečných energetických systémov
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 4: ... variabilita slnečného žiarenia ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Geografická šírka
Morfometrické parametre
- nadmorská výška, orientácia, sklon
Lokálne podmienky
- budovy, strechy, steny, vegetácia ...
Atmosférické podmienky
- oblačnosť, atmosférický zákal, teplota ...
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 5: ... metodický postup ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
pozostáva z nasledujúcich krokov:
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
Vytvorenie 3D modelu mesta pomocou komplexnej GIS databázy
Modelovanie slnečného žiarenia vrátane analýzy priestorových a časových zmien
Výpočet potenciálu produkcie energie zo slnečného žiarenia pre strechy budov pomocou PV GIS

## Slide 6: ... metodický postup ... zber vstupných údajov a tvorba digitálnej databázy
S
V
Z
J
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
Zber analógových a digitálnych údajov
Terénny výskum
typ strechy
sklon strechy (°)
orientácia (°)
využiteľnosť (%)
výška budovy (m)
typ budovy
Digitalizácia a tvorba GIS databázy
výška

## Slide 7: ... metodický postup ... vytvorenie 3D modelu mesta
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
LOD 1
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 8: ... metodický postup ... vytvorenie 3D modelu mesta
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
LOD 2
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 9: ... metodický postup ... vytvorenie 3D modelu mesta
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
LOD 3
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 10: ... metodický postup ... vytvorenie 3D modelu mesta
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
LOD 3
+ vegetácia
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 11: ... metodický postup ... vytvorenie 3D modelu mesta
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
LOD 3
+ vegetácia
+ textúra
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 12: ... metodický postup ... morfologicko-funkčná delimitácia mesta
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Delimitačné kritéria:
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
morfologická unitárnosť
funkčná homogenita
podobnosť energetického režimu spotreby
defragmentácia územia a kontinuálnosť
minimálna plocha areálu 2 ha
vyčlenené areály je možné identifikovať aj v iných mestách

## Slide 13: ... metodický postup ... modelovanie slnečného žiarenia pomocou modelu r.sun
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
OS LINUX – Open source GRASS GIS - r.sun
- Hofierka (1997), Hofierka a Šúri (2002)
- vychádza z ESRA (Scharmer a Greif, 2000)
- rastrový údajový formát
- počíta priamu, odrazenú a difúznu zložku žiarenia
- dostatočne flexibilný
- pracuje v 2 režimoch
  okamžité hodnoty žiarenia pre užívateľom definovaný časový moment
  denné úhrny žiarenia

## Slide 14: ... metodický postup ... modelovanie slnečného žiarenia pomocou PV GIS
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 15
Poloha
Zdroj: Google Earth, 2011
Klimageografická charakteristika
Slnečné žiarenie
Slnečný svit
Priemerná teplota
Oblačnosť
Snehová pokrývka
Trvanie hmly
Morfometrická charakteristika
Nadmorská
výška
Sklon reliéfu
Orientácia reliéfu
... charakteristika územia ...

## Slide 16: ... výsledky ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Morfologicko-funkčná štruktúra
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
Morfologicko-funkčný areál | Rozloha (ha) | Rozloha (%) | Počet budov | Hustota zástavby (budova/ha)
Areál historických budov | 47,45 | 2,7 | 393 | 8,28
Areál rodinných domov | 408,81 | 22,9 | 2 625 | 6,42
Areál bytových domov | 317,17 | 17,8 | 720 | 2,27
Priemyselný areál | 441,64 | 24,8 | 735 | 1,66
Areál obchodno-zábavných centier | 38,98 | 2,2 | 25 | 0,64
Ostatné areály | 527,53 | 29,6 | 667 | 1,26
Spolu | 1 781,58 | 100 | 5 165 | 2,90

## Slide 17: ... výsledky ...
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
Globálne žiarenie
Výroba elektriny
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území

## Slide 19
Oblasť, | Rozloha (ha) | Rozloha (%) | Počet obyvateľov | Počet budov | Hustota zaľudnenia (obyv/ha) | Hustota zástavby (budova/ha)
17. novembra | 93,03 | 5,9 | 4 040 | 271 | 43,4 | 2,9
Centrum | 49,35 | 3,2 | 1 230 | 383 | 24,9 | 7,8
Čapajevova | 70,03 | 4,5 | 1 191 | 224 | 17 | 3,2
Dolný Hušták | 45,24 | 2,9 | 1 342 | 145 | 29,7 | 3,2
Dúbrava | 40,67 | 2,6 | 1 080 | 307 | 26,6 | 7,5
Duklianska | 42,62 | 2,7 | 1 269 | 51 | 29,8 | 1,2
Levočská | 20,25 | 1,3 | 1 542 | 34 | 76,1 | 1,7
Mlynský náhon | 30,17 | 1,9 | 2 798 | 141 | 92,7 | 4,7
Nemocnica | 37,12 | 2,4 | 96 | 55 | 2,6 | 1,5
Pod Kalváriou | 34,86 | 2,2 | 1 044 | 257 | 29,9 | 7,4
Prešov - juh | 250,74 | 16,0 | 657 | 393 | 2,6 | 1,6
Rúrky | 21,6 | 1,4 | 583 | 169 | 27 | 7,8
Sabinovská | 33,32 | 2,1 | 2 093 | 175 | 62,8 | 5,3
Sekčov | 112,09 | 7,2 | 26 126 | 200 | 233,1 | 1,8
Solivar | 109,14 | 7,0 | 3 756 | 684 | 34,4 | 6,3
Surdok | 29,33 | 1,9 | 271 | 106 | 9,2 | 3,6
Sídlisko II. | 38,57 | 2,5 | 4 366 | 125 | 113,2 | 3,2
Sídlisko III. | 170,59 | 10,9 | 19 552 | 301 | 114,6 | 1,8
Táborisko | 78,02 | 5,0 | 1 690 | 443 | 21,7 | 5,7
Šalgovík | 26,96 | 1,7 | 572 | 147 | 21,2 | 5,5
Šarišské Lúky** | 152,49 | 9,7 | 48 | 203 | 0,3 | 1,3
Švábske záhrady | 55,17 | 3,5 | 1 907 | 307 | 34,6 | 5,6
Šváby | 19,52 | 1,2 | 4 680 | 33 | 239,8 | 1,7

## Slide 20: ... výsledky ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesiac
0
80
120
40
množstvo elektriny
(MWh)
Elektrina
spotreba
výroba elektriny
Oblasť Dúbrava

## Slide 21: ... výsledky ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesiac
0
1 000
2 000
1 500
500
množstvo TÚV
(m3)
TÚV
spotreba
výroba TÚV
Oblasť Dúbrava

## Slide 22
15. december
15. jún
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
... hustota toku priameho žiarenia ...

## Slide 23
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ
... výsledky ...

## Slide 24: ... záver ...
GIS Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území
Variabilitu slnečného žiarenia je možné vyjadriť pomerne presne
Potreba tvorby 3D modelov mesta (softvérové možnosti a nároky na výpočtovú kapacitu hardvéru)
Významným nástrojom pre hodnotenie energetického potenciálu slnečného žiarenia v urbánnej krajine je morfologicko-funkčná delimitácia
Hľadanie ďalších softvérových možností pre automatizáciu výpočtu energetickej hodnoty slnečného žiarenia v urbánnej krajine
Ján Kaňuk
Ústav geografie PF UPJŠ

## Slide 25: Ďakujem za pozornosť!
RNDr. Ján KAŇUK, PhD.
jan.kanuk@upjs.sk
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach