Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.01 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.1 Kamerová videomikroskopická zostava – 1  zostava.

Množstvo: 1 zostava.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika.

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.1 Kamerová videomikroskopická zostava: |  |  |
| 1. | Operačný mikroskop s 3CCD videokamerou |  |  |
| 2. | Operačný mikroskop pre ORL chirurgiu na pojazdnom podlahovom stojane s brzdami jednotlivých kolies. | áno |  |
| 3. | Mechanické brzdy pohyblivého nosného ramena | áno |  |
| 4. | Manuálny vyvažovací systém nosného ramena | áno |  |
| 5. | Hlavné 100W halógenové osvetlenie umiestnené v statíve mimo tela mikroskopu | áno – viď. hodnoty |  |
| 6. | Plnohodnotné záložné 100W osvetlenie s automatickou výmenou stlačením jedného gombíka, bez potreby prerušenia práce v prípade výpadku hlavného zdroja | áno |  |
| 7. | Manuálny 5-stupňový menič zväčšenia | áno – viď. hodnoty |  |
| 8. | Manuálny Varioskop - plynule nastaviteľná pracovná vzdialenosť 200 – 415 mm bez potreby výmeny objektívu | áno – viď. hodnoty |  |
| 9. | Integrovaná clona pre variabilné nastavenie veľkosti bodu osvetľujúceho operačné pole pre elimináciu tieňov alebo osvetlenie úzkych kanálov | áno |  |
| 10. | Rovný binokulárny tubus s ľahko nastaviteľnou vzdialenosťou okulárov | áno |  |
| 11. | Širokouhlé 10x okuláre s dioptrickou korekciou | áno – viď. hodnoty |  |
| 12. | Apochromaticky korigovaná optika | áno |  |
| 13. | Optický delič 50/50 s VOL - šošovkou pre pripojenie kamery | áno – viď. hodnoty |  |
| 14. | 3CCD videokamera pre možnosť pripojenia monitora alebo archivačného zariadenia | áno |  |
| 15. | Možnosť pripojenia operačného lasera | áno |  |
| 16. | Digitálny HDTV Video procesor - požadované parametre: |  |  |
| 17. | prepojiteľný so svetelným zdrojom | áno |  |
| 18. | možnosť napojenia HDTV videoendoskopu s videočipom na konci endoskopu | áno |  |
| 19. | možnosť napojenia autoklávovateľnej HDTV kamerovej hlavice na rigidné optiky | áno |  |
| 20. | možnosť napojenia 3 – čipovej a 1 čipovej štandardnej kamerovej hlavice | áno – viď. hodnoty |  |
| 21. | signálové výstupy HDTV (RGB, YPbPr) a SDTV (VBS kompozit. – PAL, Y/C a RGB použiteľné súčasne | áno – viď. hodnoty |  |
| 22. | IEEE 1394 výstup pre digitálny prenos obrazu | áno |  |
| 23. | automatické nastavenie citlivosti | áno |  |
| 24. | nastavenie kontrastu: min. 3 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 25. | vyhladzovanie obrazu: min. 4 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 26. | elektronické zväčšenie obrazu: min. 2 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 27. | funkcia “digitálna chromoendoskopia” | áno |  |
| 28. | ukladanie údajov : pamäťová karta 1GB s PCMCIA adaptérom | áno – viď. hodnoty |  |
| 29. | automatické vyváženie bielej farby | áno |  |
| 30. | Iris clona: 2 režimy (peak/ automatika) | áno – viď. hodnoty |  |
| 31. | zmrazenie obrazu | áno |  |
| 32. | anotácie obrazu | áno |  |
| 33. | Kamerová hlavica HDTV - požadované parametre: |  |  |
| 34. | rozlíšenie (1080 i) | áno – viď. hodnoty |  |
| 35. | napojiteľnosť na HDTV rigidné optiky rýchloupínacím adaptérom | áno |  |
| 36. | autoklávovateľnosť | áno |  |
| 37. | integrovaný videoadaptér s celoplošným obrazom na obrazovke | áno |  |
| 38. | Svetelný zdroj xenónový 300W - požadované parametre: |  |  |
| 39. | prepojiteľný s videoprocesorom | áno |  |
| 40. | 300W xenónová žiarovka hlavná, náhradná žiarovka, automaticky sa zapínajúca pri výpadku hlavnej | áno – viď. hodnoty |  |
| 41. | pamäť pre uchovanie nastavených údajov | áno |  |
| 42. | farebná konverzia: pomocou špeciálnych filtrov | áno |  |
| 43. | regulácia jasu : manuál/ auto | áno |  |
| 44. | funkcia “digitálna chromoendoskopia” | áno |  |
| 45. | LCD HDTV Monitor 19” - požadované parametre: |  |  |
| 46. | Plne digitálny monitor, „super high resolution“, so stabilným, nekmitavým obrazom, verným farebným rozlíšením | áno |  |
| 47. | veľkosť obrazovky 19“, TFT, aktívna matrica | áno – viď. hodnoty |  |
| 48. | rozlíšenie 1280 x 1024 bodov (SXGA) | áno – viď. hodnoty |  |
| 49. | videovstupy: kompozitný (BNC) 4x, RGB+ext sync 1x, Y/C 1x | áno – viď. hodnoty |  |
| 50. | vstup na diaľkové ovládanie (paralelné) | áno |  |
| 51. | RS 232 rozhranie | áno |  |
| 52. | analógové videovýstupy: kompozitný BNC 4x, RGB+ext sync 1x, Y/C 1x | áno – viď. hodnoty |  |
| 53. | možnosť doplnenia o HD/SD SDI pre digitálny prenos obrazu | áno |  |
| 54. | atestovaný pre použitie v medicíne | áno |  |
| 55. | LCD SDTV Monitor 19” - požadované parametre: |  |  |
| 56. | Plne digitálny monitor, so stabilným, nekmitavým obrazom, verným farebným rozlíšením | áno |  |
| 57. | veľkosť obrazovky 19“, TFT, aktívna matrica | áno – viď. hodnoty |  |
| 58. | rozlíšenie 1280 x 1024 bodov (SXGA) | áno |  |
| 59. | videovstupy: kompozitný (BNC) 4x, RGB+ext sync 1x, Y/C 1x | áno – viď. hodnoty |  |
| 60. | analógové videovýstupy: kompozitný BNC 4x, RGB+ext sync 1x, Y/C 1x | áno – viď. hodnoty |  |
| 61. | atestovaný pre použitie v medicíne | áno |  |
| 62. | Profesionálny blue-ray disc rekordér požadované parametre: |  |  |
| 63. | atestovaný pre použitie v medicíne | áno |  |
| 64. | schopnosť záznamu a reprodukcie v rozlíšení 1080i HDTV | áno – viď. hodnoty |  |
| 65. | HD SDI vstup a výstup | áno |  |
| 66. | Integrovaná 16:9 LCD obrazovka na čelnom paneli | áno – viď. hodnoty |  |
| 67. | Záznam na prepisovatelné medium typu “blue-ray disc” s kapacitou 23.3 GB | áno – viď. hodnoty |  |
| 68. | HD/SDI modul do monitoru požadované parametre – 2 ks: |  |  |
| 69. | zabudovateľný do monitoru ako vstup a výstup digitálneho signálu | áno |  |
| 70. | Stojan pre videosystém požadované parametre 2 ks: |  |  |
| 71. | integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom | áno |  |
| 72. | antistatická povrch. úprava | áno |  |
| 73. | centrálny vypínač | áno |  |
| 74. | držiak klávesnice kamery zásuvný | áno |  |
| 75. | 2 nastaviteľné ramená na inštaláciu monitorov | áno – viď. hodnoty |  |
| 76. | držiak káblov | áno |  |
| 77. | držiak príslušenstva | áno |  |
| 78. | Videolaryngoskop - požadované parametre: |  |  |
| 79. | flexibilný videolaryngoskop s HDTV videočipom na konci endoskopu | áno |  |
| 80. | kompatibilita so snímaním v zúženom svetelnom spektre (digitálna chromoendoskopia) | áno |  |
| 81. | celoplošný obraz na obrazovke | áno |  |
| 82. | zorné pole: 90˚ | áno – viď. hodnoty |  |
| 83. | angulácia nahor/nadol: 130˚/130˚ | áno – viď. hodnoty |  |
| 84. | pracovná dĺžka: 300mm | áno – viď. hodnoty |  |
| 85. | hĺbka ostrosti: 5-50mm | áno – viď. hodnoty |  |
| 86. | priemer distál. konca: 3.9mm | áno – viď. hodnoty |  |
| 87. | priemer tubusu: 3.6mm | áno – viď. hodnoty |  |
| 88. | Tester tesnosti pre flex. videolaryngoskop - požadované parametre: |  |  |
| 89. | manuálna insuflácia vzduchu s indikáciou optimálneho tlaku | áno |  |
| 90. | Kamerová videomikroskopická zostava musí byť kompatibilná so stávajúcim zariadením firmy Olympus na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice: 3CCD video kamera OTV-SP1C-B – Olympus 3 CCD kamerová hlavica - Olympus | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.01: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.1 Kamerová videomikroskopická zostava, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny