Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.04 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.4. HDTV-kamerová endoskopická zostava - 1 zostava.

Množstvo: 1 zostava.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika.

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.4. HDTV-kamerová endoskopická zostava: |  |  |
| 1. | 1 ks Videoprocesor HDTV - požadované parametre: |  |  |
| 2. | prepojiteľný so svetelným zdrojom | áno |  |
| 3. | možnosť napojenia HDTV autoklávovateľného videolaparoskopu s videočipom na konci endoskopu | áno |  |
| 4. | možnosť napojenia autoklávovateľnej HDTV kamerovej hlavice na rigidné optiky | áno |  |
| 5. | možnosť napojenia 3 – čipovej a 1 čipovej štandardnej kamerovej hlavice | áno – viď. hodnoty |  |
| 6. | signálové výstupy HDTV (RGB, YPbPr) a SDTV (VBS kompozit. – PAL, Y/C a RGB použiteľné súčasne | áno – viď. hodnoty |  |
| 7. | IEEE 1394 výstup pre digitálny prenos obrazu | áno – viď. hodnoty |  |
| 8. | automatické nastavenie citlivosti | áno |  |
| 9. | nastavenie kontrastu: min. 3 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 10. | vyhladzovanie obrazu: min. 4 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 11. | elektronické zväčšenie obrazu: min. 2 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 12. | funkcia “digitálna chromoendoskopia” | áno |  |
| 13. | ukladanie údajov : pamäťová karta 1GB s PCMCIA adaptérom | áno |  |
| 14. | automatické vyváženie bielej farby | áno |  |
| 15. | Iris clona: 2 režimy (peak/ automatika) | áno – viď. hodnoty |  |
| 16. | zmrazenie obrazu | áno |  |
| 17. | anotácie obrazu | áno |  |
| 18. | 1 ks kamerová hlavica HDTV - požadované parametre: |  |  |
| 19. | rozlíšenie (1080 i) | áno – viď. hodnoty |  |
| 20. | napojiteľnosť na HDTV rigidné optiky rýchloupínacím adaptérom | áno |  |
| 21. | autoklávovateľnosť | áno |  |
| 22. | integrovaný videoadaptér s celoplošným obrazom na obrazovke | áno |  |
| 23. | 1ks Video optika 10mm/30° vrátane sterilizač . kontaineru- požadované parametre: |  |  |
| 24. | videooptika s integrovaným videočipom na distálnom konci | áno |  |
| 25. | integrovaný systém nerozoberateľný - optika, svetelný kábel, kamerová hlavica “všetko v jednom” s adaptérom, | áno |  |
| 26. | manuálna možnosť rotácie obrazu | áno |  |
| 27. | programovateľné ovládacie prvky kamery (zoom, fotenie, nastavenia) | áno |  |
| 28. | autoklávovateľnosť celého zariadenia vrátane kontaineru | áno |  |
| 29. | 1 ks Svetelný zdroj xenónový 300W - požadované parametre: |  |  |
| 30. | prepojiteľný s videoprocesorom | áno |  |
| 31. | 300W xenónová žiarovka hlavná, náhradná žiarovka, automaticky sa zapínajúca pri výpadku hlavnej | áno – viď. hodnoty |  |
| 32. | vzduchová insuflácia : 4 režimy | áno – viď. hodnoty |  |
| 33. | pamäť pre uchovanie nastavených údajov | áno |  |
| 34. | farebná konverzia: pomocou špeciálnych filtrov | áno |  |
| 35. | regulácia jasu : manuál/ auto | áno |  |
| 36. | funkcia “digitálna chromoendoskopia” | áno |  |
| 37. | 1 ks Svetlovodivý kábel - požadované parametre: |  |  |
| 38. | autoklávovateľnosť | áno |  |
| 39. | dĺžka 3m | áno – viď. hodnoty |  |
| 40. | priemer 5mm | áno – viď. hodnoty |  |
| 41. | 1 ks LCD HDTV Monitor 19” so stojanom - požadované parametre: |  |  |
| 42. | Plne digitálny monitor, „super high resolution“, so stabilným, nekmitavým obrazom, verným farebným rozlíšením | áno |  |
| 43. | veľkosť obrazovky 19“, TFT, aktívna matrica | áno – viď. hodnoty |  |
| 44. | rozlíšenie 1280 x 1024 bodov (SXGA) | áno – viď. hodnoty |  |
| 45. | videovstupy: kompozitný (BNC) 4x, RGB+ext sync 1x, Y/C 1x | áno – viď. hodnoty |  |
| 46. | vstup na diaľkové ovládanie (paralené) | áno |  |
| 47. | RS 232 rozhranie | áno – viď. hodnoty |  |
| 48. | analógové videovýstupy: kompozitný BNC 4x, RGB+ext sync 1x, Y/C 1x - možnosť doplnenia o HD/SD SDI pre digitálny prenos obrazu | áno |  |
| 49. | atestovaný pre použitie v medicíne | áno |  |
| 50. | 1 ks HD/SDI modul do monitoru požadované parametre: |  |  |
| 51. | zabudovateľný do monitoru ako vstup a výstup digitálneho signálu | áno |  |
| 52. | 1 ks Stojan pre videosystém požadované parametre: |  |  |
| 53. | integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom | áno |  |
| 54. | antistatická povrch. úprava | áno |  |
| 55. | centrálny vypínač | áno |  |
| 56. | držiak klávesnice kamery zásuvný | áno |  |
| 57. | držiak na CO2 nádobu | áno |  |
| 58. | nastaviteľné rameno na monitor | áno |  |
| 59. | HDTV-kamerová endoskopická zostava musí byť kompatibilná so stávajúcim zariadením firmy Olympus na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice: 3CCD video kamera OTV-SP1C-B – Olympus 3 CCD kamerová hlavica - Olympus | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.04: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.4. HDTV-kamerová endoskopická zostava, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny