Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.08 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.8. HDTV-kamerová videoendoskopická zostava - 1 zostava.

Množstvo: 1 zostava.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

I. Gynekologicko – pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika.

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.8. HDTV-kamerová videoendoskopická zostava: |  |  |
| 1. | 1ks Optika 10mm/30° vrátane sterilizač . kontaineru- požadované parametre: |  |  |
| 2. | autoklávovateľnosť | áno |  |
| 3. | deklarovaná HD kvalita zobrazenia bez distorzie obrazu | áno |  |
| 4. | 1 ks Svetelný zdroj xenónový 300W - požadované parametre: |  |  |
| 5. | prepojiteľný s videoprocesorom | áno |  |
| 6. | 300W xenónová žiarovka hlavná, náhradná žiarovka, automaticky sa zapínajúca pri výpadku hlavnej | áno – viď. hodnoty |  |
| 7. | pamäť pre uchovanie nastavených údajov | áno |  |
| 8. | farebná konverzia: pomocou špeciálnych filtrov | áno |  |
| 9. | regulácia jasu : manuál/ auto | áno |  |
| 10. | funkcia “digitálna chromoendoskopia” | áno |  |
| 11. | 1 ks Endokoagulačný prístroj - požadované parametre: |  |  |
| 12. | Monopolárny rez s auto reguláciou s hornou hranicou nominálneho výkonu 300W max.720W, nastavenie hornej hr.-krok 1W, auto regulácia, | áno – viď. hodnoty |  |
| 13. | Automatický rez:4 módy; HighCut 4 | áno – viď. hodnoty |  |
| 14. | Režim monopolárneho rezu High rez pre vysoko odporové tkanivo, prácu pod hladinou a v prúde tekutiny, s 4 módmi - od čistého rezu až k rezu s vysokým stupňom hemostázy | áno – viď. hodnoty |  |
| 15. | Monopolárna koagulácia s hornou hranicou nominálneho výkonu 120W, nastavenie 0-120 W, krok 1W, nezávislé nastavenie pre 3 módy: jemná, silná, sprejová v každom režime auto regulácia | áno – viď. hodnoty |  |
| 16. | Funkcia „automatický stop“ (riadený elektronikou) pri dosiahnutí dostatočného stupňa koagulácie pod monopolárnou elektródou. | áno |  |
| 17. | Bipolárna koagulácia s hornou hranicou nominálneho výkonu 120W, nastavenie 0-120 W, krok 1W, módy: jemná, jemná s autoreguláciou začatia a konca (AUTOBIPOLAR) | áno – viď. hodnoty |  |
| 18. | Možnosť niekoľkých časových odstupňovaní funkcie „automatický štart“ pri bipolárnej koagulácii. | áno |  |
| 19. | Funkcia „automatický stop“ (riadený elektronikou) pri dosiahnutí dostatočného stupňa koagulácie medzi bipolárnymi elektródami.(akustická signalizácia) | áno |  |
| 20. | Bipolárny rez s plnou automatickou kontrolou a možnosťou nastavenia hemostatického účinku v min. ôsmich stupňoch. | áno – viď. hodnoty |  |
| 21. | Inštrumenty (rigidné a flexibilné) pre bipolárny rez aj pre laparoskopické aplikácie. | áno |  |
| 22. | Účinný systém ochrany pacienta a chirurga proti popáleniu, a monitor zbytkového (nízko- a vysokofrekvenčného) prúdu. | áno |  |
| 23. | Samolepiaca neutrálna dvojdielna elektróda s pripojovacím káblom alebo silikónová neutrálna elektróda pre viacnásobné použitie. | áno |  |
| 24. | Dvojpedálový (Cut/Koag)vodovzdorný nožný spínač pre výbušné prostredie pre monopolárny a aj bipolárny obvod | áno |  |
| 25. | Rukou spínaný dvojtlačidlový (Cut/Koag) monopolárny inštrument pre mnohonásobné použitie, sterilizovateľný parou | áno |  |
| 26. | Aktivácia prístroja rukou, nohou (pripojiteľným nožným spínačom) v režime monopolar aj v režime bipolar | áno |  |
| 27. | Viac frekvenčná bezkontaktná koagulácia - sprej, | áno |  |
| 28. | Režim bipolárnej koagulácie obmedzujúci karbonizáciu a iskrenie s ochranou pred nalepovaním tkaniva (nízkonapäťová), bipolárny koagulačný režim jemná | áno |  |
| 29. | Zapamätanie posledného nastaveného stavu pre okamžité pokračovanie v práci po krátkodobom výpadku napätia, počas 20 s | áno – viď. hodnoty |  |
| 30. | Modul jednotky pre koaguláciu argónom, (APC) voliteľne vložiteľný | áno |  |
| 31. | Odolnosť voči defibrilátoru | áno |  |
| 32. | Jasne odlíšiteľná svetelná a akustická (regulovateľná) signalizácia | áno |  |
| 33. | Možnosť zákroku na pacientovi s kardiostimulátorom, resp. iným podobným implantátom (zvlášť použitím bipolárnej techniky) | áno |  |
| 34. | Nízke elektrické ovplyvnenie okolia a citlivých prístrojov na pacientovi napr.: EEG a pod (obzvlášť pri bipolárnych režimoch) | áno |  |
| 35. | Ovládací panel vhodný pre účinnú hygienickú údržbu bez "otočných" ovládacích prvkov, typu "displej" | áno |  |
| 36. | Prenosný, odolný voči otrasom, s integrovaným systémovým nosičom na kolieskach; | áno |  |
| 37. | Elektronická podpora „začiatku rezu“ s výkonovou špičkou 780 W (Power PEEK) | áno – viď. hodnoty |  |
| 38. | Režim monopolárnej koagulácie obmedzujúci karbonizáciu a iskrenie s ochranou pred „nalepovaním“ tkaniva (jemná). | áno |  |
| 39. | Uchovanie nastavených parametrov pre jednotlivé typy koagulácie pri prechode medzi nimi. | áno |  |
| 40. | Možnosť grafického zobrazenia priebehu skutočného výstupného výkonu priamo počas výkonu alebo ex-post | áno |  |
| 41. | Dostatočný sortiment dodávaných priamych elektroinštrumentov pre operačné výkony vo všetkých disciplínach - minimálne po 3 na každú disciplínu. | áno – viď. hodnoty |  |
| 42. | Ochrana proti zvodovým prúdom so signalizáciou hraničných hodnôt | áno |  |
| 43. | Možnosť blokovania prístupu a manipulácie s prístrojom pomocou ochranného hesla | áno |  |
| 44. | Signalizácia chýb na ovládacom paneli (numerický kód) a súčasné akustické upozornenie. | áno |  |
| 45. | Uloženie min.10-tich posledných chybových stavov v internej pamäti prístroja. | áno – viď. hodnoty |  |
| 46. | Možnosť pripojenia argónového modulu umožňujúce koaguláciu v Ar-plazme s kontrolou hĺbky ovplyvneného tkaniva a súčasne rez a koaguláciu v atmosfére argónu. | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.08: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.8. HDTV-kamerová videoendoskopická zostava, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny