Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.11 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.11. Visiografický systém – 2 zostavy.

Množstvo: 2 zostavy.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

I. Stomatologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika.

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.11. Visiografický systém: |  |  |
| 1. | Visiografický systém - požadované parametre: |  |  |
| 2. | veľkosť senzora minimálne 500 mm² | áno – viď. hodnoty |  |
| 3. | držiaky na senzor: áno | áno |  |
| 4. | minimálne rozlíšenie senzora: 1,25 miliónov pixelov | áno – viď. hodnoty |  |
| 5. | plochý LCD monitor s minimálnou uhlopriečkou 14“, s bezpečnostným optickým tvrdeným predným sklom | áno – viď. hodnoty |  |
| 6. | Držiak monitora – univerzálny pre všetky typy stomatologických súprav s možnosťou naklápania v horizontálnom aj vertikálnom smere. | áno |  |
| 7. | Minimálne požiadavky na PC jednotku: |  |  |
| 8. | procesor s frekvenciou: minimálne 1 GHz a vyššia | áno – viď. hodnoty |  |
| 9. | operačná pamäť: minimálne 128 Mbyte a viac | áno – viď. hodnoty |  |
| 10. | Pevný disk HD: minimálne 20 Gbyte a viac | áno – viď. hodnoty |  |
| 11. | CD ROM mechanika | áno |  |
| 12. | USB 1.1 port | áno |  |
| 13. | Grafická karta: min 32 Mbyte | áno |  |
| 14. | Operačný systém: Windows 98 SE, XP Professional, MAC OSX(dec 2002) | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.11: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.11. Visiografický systém, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny