Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Príloha č. 3.13 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.13. Digitálny celotelový ultrazvukový prístroj vyššej triedy s farebným Dopplerovským mapovaním – 1 ks.

Množstvo: 1 ks.

Názov predmetu zákazky: Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky v rámci projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.

Typové označenie zariadenia: 	......................................................................... (doplní uchádzač)

Výrobca zariadenia:			......................................................................... (doplní uchádzač)

Miesto dodania:

Klinika infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika.

| P. č. | Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.13. Digitálny celotelový ultrazvukový prístroj vyššej triedy s farebným Dopplerovským mapovaním: |  |  |
| 1. | Opis prístroja - požadované parametre: |  |  |
| 2. | prenosný celotelový usg prístroj vyššej triedy s operačným systémom LINUX | áno |  |
| 3. | plne digitálne tvarovanie lúča | áno |  |
| 4. | širokopásmové tvarovanie ultrazvukového zväzku | áno |  |
| 5. | minimálne 2 aktívne konektory na pripojenie elektronických multifrekvenčných sond | áno – viď. hodnoty |  |
| 6. | minimálne 15 palcový LCD monitor | áno – viď. hodnoty |  |
| 7. | integrované funkčné konektory USB 2.0 rozhrania | áno – viď. hodnoty |  |
| 8. | základný ovládací panel s alfanumerickou klávesnicou | áno |  |
| 9. | držiak sond pevne pripevnený k prístroju | áno |  |
| 10. | hmotnosť max. 10kg | áno – viď. hodnoty |  |
| 11. | stolík pod usg prístroj | áno |  |
| 12. | Zobrazovacie modality požadované parametre: |  |  |
| 13. | B, M, D - spektrálny Doppler | áno |  |
| 14. | Flow: Color Doppler a Power Doppler | áno |  |
| 15. | Duálne módy: B/B, B/M, B/D, B+Flow, M+Flow | áno – viď. hodnoty |  |
| 16. | Triplexný režim | áno |  |
| 17. | Farebný duálny mód: B/B+Flow simultánne v reálnom čase | áno |  |
| 18. | Pulzný Doppler (PW Doppler) i kontinuálny Doppler (CW Doppler) | áno |  |
| 19. | Samostatná voľba frekvencií pri PW Doppleri, nezávislá od B módu | áno |  |
| 20. | Panoramatické zobrazenie | áno |  |
| 21. | Voľne otáčavý – anatomický M mód | áno |  |
| 22. | Pamäťová slučka s možnosťou automatického prehrávania | áno |  |
| 23. | Kolorizácia obrazu pre všetky zobrazovacie módy | áno |  |
| 24. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnými frekvenciami - minimálne 4 nosné frekvencie na všetkých sondách | áno – viď. hodnoty |  |
| 25. | Zoom | áno |  |
| 26. | Sondy požadované parametre: | áno – viď. hodnoty |  |
| 27. | Elektronické, multifrekvenčné, širokopásmové sondy: |  |  |
| 28. | lineárna sonda s rozsahom minimálne 5 – 12 MHz pre sonografiu muskuloskeletálnu, cievnu a malých častí - samostatná voľba frekvencie v minimálne 4 stupňoch, harmonické zobrazenie | áno – viď. hodnoty |  |
| 29. | Abdominálna sonda s rozsahom minimálne 2 – 6 MHz - samostatná voľba frekvencie v minimálne 4 stupňoch, harmonické zobrazenie, punkčný adaptér | áno – viď. hodnoty |  |
| 30. | Software požadované parametre: |  |  |
| 31. | Možnosť výberu z presetov + možnosť vytvárania vlastných presetov | áno |  |
| 32. | Automatické kalkulácie z Dopplerovskej krivky | áno |  |
| 33. | Dokumentácia požadované parametre: |  |  |
| 34. | archivácia – ukladanie dát: | áno |  |
| 35. | a) na interný HDD | áno |  |
| 36. | b) na USB kľúč | áno |  |
| 37. | interná pacientská databáza | áno |  |
| 38. | komunikácia so serverom vo formáte DICOM | áno |  |
| 39. | počítačové rozhranie s možnosťou jednoduchého pripojenia k osobnému počítaču, resp. počítačovej sieti | áno |  |
| 40. | prístroj musí umožňovať export obrázkov vo formátoch, ktoré je možné pozerať na bežnom PC | áno |  |
| 41. | čiernobiela termocitlivá tlačiareň | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:		..............................................

V ............................................., dňa...............................2009

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 3.13: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: 2.1.1.13. Digitálny celotelový ultrazvukový prístroj vyššej triedy s farebným Dopplerovským mapovaním, sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo výhradného (prípadne autorizovaného) distribútora pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: ...................................................

- pracovné zaradenie u výrobcu: ................................

- telefónne číslo / e-mail: ............................................

V ................................. dňa .....................2009

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia..........................................

Poznámka:  -	ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, prílohu podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny